## Slide 1
卢光明
汇编语言与接口技术
课程QQ群： 829126166

## Slide 2: 授课老师简介
卢光明教授
  Email：Luguangm@hit.edu.cn
  办公室：L1401
  手机：13631610606
  个人主页：http://faculty.hitsz.edu.cn/luguangming
研究方向
  计算机视觉、机器学习、模式识别、医学图像/信号处理
课程时间
  授课
    周二1-2节（1-5, 7-9周，T5607），周四1-2节（ 1-2,4,7周，T5607）
  实验
    周一：9-10节T2506，第3、5、8、9周

## Slide 3: 教材与参考书
沈美明、温冬婵，《IBM-PC汇编语言程序设计（第二版）》，清华大学出版，2012，ISBN：9787302046646。
王让定、朱莹，《汇编语言与接口技术》，清华大学出版社，2021。
沈美明、温冬婵，《IBM-PC汇编语言程序设计实验教程》，清华大学出版，2012，ISBN：9787302010333。
助教：
  王锦成：15970130963

## Slide 4: 课程基本信息
课程目的:
  理解X86计算机系统的组织结构和寻址方式
  学习汇编语言的指令系统
  掌握汇编语言程序设计的基本方法和技巧
  培养对硬件接口的认知能力、程序设计与应用能力
  为操作系统、编译原理等后续课程的学习奠定基础。
  先修课程：
  计算机导论
  高级语言程序设计
  课程成绩计算方式：考察课
  课程成绩评定由两部分组成：实验成绩和期末考试成绩各占50%。

## Slide 5: 主要章节
第一部分：汇编语言与80X86处理器架构
第二部分：8086/8088的寻址方式
第三部分：8086/8088的指令系统
第四部分：基本程序设计
第五部分：子程序设计
第六部分：高级汇编语言技术
第七部分：中断控制接口
第八部分：输入输出接口
第九部分：串并行接口
第十部分：模拟接口

## Slide 6
第1讲：汇编语言与80X86计算机组织结构
汇编语言简介
80X86微处理器
基于微处理器的计算机系统
  硬件
  软件
中央处理机
存储器

## Slide 7
第1讲：汇编语言与80X86计算机组织结构
汇编语言简介
80X86微处理器
基于微处理器的计算机系统
  硬件
  软件
中央处理机
存储器

## Slide 8: 计算机语言的发展
机器语言
FORTRAN
BASIC
COBOL
PASCAL
C/C++
JAVA
Python
...
汇编语言
高级语言
汇编语言简介
机器语言：直接用二进制代码的机器指令表示的编程语言。
汇编语言：用指令助记符、符号地址、标号等符号书写 程序的语言。
高级语言：一种类似于人类语言的编程语言。

## Slide 9
汇编语言简介
机器指令：1000 1011 1100 0011 (8BC3H)
操作：寄存器BX的内容送到AX中
汇编指令：MOV AX, BX
——汇编指令是机器指令便于记忆的书写格式。

## Slide 10
汇编语言的特点：
面向机器的低级语言，通常是为特定的计算机或计算机系列专门设计的。
保持了机器语言的优点，具有直接和简捷的特点。
可有效地访问、控制计算机的各种硬件设备,如磁盘、存储器、CPU、I/O端口等。
目标代码简短，占用内存少，执行速度快，是高效的程序设计语言。
经常与高级语言配合使用，应用十分广泛。
汇编语言简介

## Slide 11
#include "stdafx.h"
#include "stdio.h"
int main(int argc, char* argv[])
{ int a,b,c;
a=1;
b=2;
c=a+b;
printf(“c=%d\n",c);
return 0;
}
例1：C语言编程实现整数加法c=a+b，并在屏幕上显示出结果。
编译后的目标文件3.59KB
汇编语言简介

## Slide 12
例2： 汇编语言编程实现整数加法c=a+b，并在屏幕上显示出结果。
data segment
a db 1
b db 2
c db ?
string db 'c=$'
data ends
code segment
assume cs:code, ds:data
start: mov ax,data
mov ds,ax
mov al,a
add al,b
mov c,al
lea dx,string
mov ah,09
int 21h
add c,30h
mov dl,c
mov ah,2
int 21h
mov ah,4ch
int 21h
code ends
end start
汇编后的目标文件
只有180字节
汇编语言简介

## Slide 13
汇编语言的应用:
系统程序、效率代码、I/O驱动程序
系统软件一般用汇编语言编写。
某些快速处理、位处理、访问硬件设备等高效程序一般用汇编语言编写。
高级绘图程序、视频游戏程序一般用汇编语言编写。
汇编语言简介

## Slide 14
汇编语言与机器语言有什么关系？
首先机器语言是一种二进制语言，从属于硬件设备，一般随CPU的不同而不同。每一条语句都是二进制形式的代码。
汇编语言用助记符来替代机器语言的操作码。例如ADD，MOV，SUB和CALL等。
汇编语言同机器语言之间是一一对应的关系，也就是说一条汇编语言指令对应一条机器语言指令。
高级语言与汇编语言有什么关系？
C++和Java等高级语言与汇编语言及机器语言之间是一对多的关系。一条简单的C++语句会被扩展成多条汇编语言或者机器语言指令。
汇编语言简介

## Slide 15
汇编语言是可移植的吗？
  高级语言和低级语言之间的一个重要区别就是移植性。
  如果一种语言的源程序代码可以在多种计算机系统上编译运行，那么这种语言就是可移植的。
  汇编语言总是和特定系列的处理器捆绑在一起，以至于当今有多种不同的汇编语言，每种都是基于特定系列的处理器或特定计算机的。
  汇编语言与计算机指令集是相对应的，可移植性较差。
汇编语言简介

## Slide 16
应用程序类型 | 高级语言 | 汇编语言
用于单一平台的中大型商业应用软件 | 规范的结构使组织和维护大量代码很方便 | 最小的结构支持使程序员需要人工组织大量代码，导致维护已有代码的难度极高
多种平台下的商业应用软件 | 可移植性好，在不同平台可以重新编译，需要改动的源代码很少 | 必须为每种平台重新编写程序，通常要使用不同的汇编语言，难于维护
硬件驱动程序 | 语言本身未必提供直接访问硬件的能力，即使提供了也因为要经常使用大量的技巧而导致维护困难 | 硬件访问简单直接。当程序很短并且文档齐全时很容易维护
需要直接访问硬件的嵌入式系统和计算机游戏 | 可能生成很大的可执行文件，执行效率低 | 很理想，执行代码很小并且运行很快
汇编语言和高级语言的比较
汇编语言简介

## Slide 17
加强与回顾
数据的表示方法
  二进制、八进制、十六进制、十进制及其相互转换
  有符号整数、无符号整数、实数
  原码、补码、反码
  字符的表示和存储
布尔运算
  NOT、AND、OR以及运算符的优先级
汇编语言简介

## Slide 18
第1讲：汇编语言与80X86计算机组织结构
汇编语言简介
80X86微处理器
基于微处理器的计算机系统
  硬件
  软件
中央处理机
存储器

## Slide 19
80X86微处理器
摩尔定律（1964）：
当价格不变时，集成电路上可容纳的晶体管数目，约每隔18个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。
戈登·摩尔
罗伯特·诺伊斯
1968
从左到右：摩尔、罗伯茨、克莱纳、诺伊斯、格里尼克、布兰克、赫尔尼、拉斯特
“叛逆八人帮”(traitorous eight)
Notes: 1955年， “晶体管之父”肖克利（W.Shockley）博士，离开贝尔实验室返回故乡圣克拉拉，创建“肖克利半导体实验室”。
“八叛逆”找到了一家地处美国纽约的摄影器材公司来支持他们创业，这家公司名称为Fairchild，音译“费尔柴尔德”，但通常意译为“仙童”。仙童摄影器材公司的前身是谢尔曼·费尔柴尔德（S. Fairchild）1920年创办的航空摄影公司。仙童半导体创立于1957年，到1967年，公司营业额已接近2亿美元，在当时可以说是天文数字。
1968年，“八叛逆”中的最后两位诺依斯和摩尔，创立了Intel
桑德斯则是仙童半导体公司销售部主任，1969年，他带着7位仙童员工创办高级微型仪器公司（AMD），这家公司目前已经是仅次于英特尔公司的微处理器生产厂商。

## Slide 20
Intel 微处理器历史（1）
Intel Pentium 586 (1993)
Intel 80486 (1989)
Intel 8080 (1973)
Intel 8008 (1972)
Intel 8086和8088 (1978)
Intel 80386 (1986)
Intel 80286 (1982)
Intel 4004 (1971)
Intel Pentium Pro (1995)
Intel Celeron (1998.3)
Intel Pentium II (1997)
80X86微处理器
Notes: 8008,8080， 8 bits
8086,16 bits
80386 32 bits

## Slide 21
Intel 微处理器历史（2）
Intel Atom（凌动,2008）
Intel Core 2 Duo(酷睿,2006)
Intel Pentium III (1999)
Intel Celeron 300A (1998.8)
Intel Pentium 4 (2000)
Intel Pentium D (2005)
Intel Pentium M (2003)
Intel Core i7 (2008)
Intel Core i3 (2010)
Intel Core i5 (2009)
80X86微处理器

## Slide 22
Intel 4004 微处理器
发布时间：英特尔在1971年11月15日向全球市场推出。
其晶体管数目：约为2250颗。
特征：
频率/前端总线 : 108KHZ/ 0.74MHz (4bit)
封装/针脚数量 : 陶瓷DIP / 16针
核心技术/晶体管数量: 10微米 / 2250
历史意义：世界上第一款商用处理器
80X86微处理器

## Slide 23
发布时间：1978。
晶体管数量：约为29000。
特征：
主频：4.77MHZ
16位内部数据总线+16位外部数据总线
寻址范围1M
意义：8086/8088被广泛应用于IBM PC及一些兼容机，微机时代真正开始。
发布时间：1985年10月17日
晶体管数量：约为27.5万颗。
特征：
主频：12.5MHZ
x86处理器首款32位系统
首次采用高速缓存（外置）解决内存速度瓶颈问题
运算速度达到了前代产品的数倍
寻址范围4GB，并可以管理64TB的虚拟存储空间

## Slide 24
发布时间：1993年。
晶体管数量：约为310万颗。
特征：
主频：166MHZ（最高200MHZ）
内置了16K的一级缓存
制造工艺优良，可超频性很好
历史意义：Pentium是Intel首个放弃利用数字来命名的处理器产品，在微架构上取得突破。
发布时间：1998年。
晶体管数量：约为800万颗。
特征：
主频：266MHZ
开始没有2级缓存，后因性能太差加入了128K或256K的L2缓存
经典款：赛扬300A
历史意义：面向低端市场，和AMD竞争。

## Slide 25
发布时间：2006年。
晶体管数量：2.91亿个晶体管。
特征：
主频：2.6GHZ
双核
其E6700 2.6GHZ型号比先前推出最强的Intel Pentium D 960，在性能方面提升了40%，省电效率也增加40%
历史意义：酷睿改变了以Pentium命名处理器的传统，以后再也没有奔腾了。。
发布时间：2008年11月。
晶体管数量：7.74亿
特征
主频：2.66~3.2GHZ
64位4核
其性能是前代core 2的3倍左右
历史意义：Intel官方正式确认，基于全新Nehalem架构的新一代桌面处理器将沿用“Core”（酷睿） 名称，沿用x86-64指令集，并以Intel Nehalem微架构为基础，取代Intel Core 2系列处理器。

## Slide 26
型号及年份 | 字长 | 主频MHz | 数据总线宽度 | 外部数据总线 | 地址总线宽度 | 寻址空间 | cache
8086(1978) | 16 | 4.77 | 16 | 16 | 20 | 1M | 无
8088(1979) | 16 | 4.77 | 16 | 8 | 20 | 1M | 无
80286(1982) | 16 | 6~20 | 16 | 16 | 24 | 16M | 无
80386(1986) | 32 | 12.5~33 | 32 | 32 | 32 | 4G | 有(很少)
80486(1989) | 32 | 25~100 | 32 | 32 | 32 | 4G | 8KB
Pentium(1993) | 32 | 60~166 | 64 | 64 | 32 | 4G | 16KB
Pentium Pro(1995) | 32 | 150~200 | 64 | 64 | 36 | 64G | 16KB 256K(二级)
Pentium Ⅱ(1997) | 32 | 233~333 | 64 | 64 | 36 | 64G | 32KB 512K(二级)
80X86微处理器

## Slide 27: X86汇编，Why？
复杂指令集CISC（Complex Instruction Set Computer）：侧重于硬件执行指令的功能性，CISC指令复杂，指令长度与周期不固定，在处理能力上有优势。
  X86：基本上被intel和AMD垄断，桌面PC、大型服务器
精简指令集RISC（Reduced Instruction Set Computer）：结构简单，选取了使用频率高的简单指令，指令长度固定，多为单周期指令；在功耗、体积、价格等方面有很大优势，多用于嵌入式领域。
  ARM：嵌入式应用、移动终端，授权模式
  RISC-V：家用电器、服务器、工控CPU，完全开源
  MIPS：电子产品、网络设备，授权模式，龙芯（终生授权）
四大主流芯片架构（X86、ARM、RISC-V和MIPS）
Notes: x86架构在高性能CPU市场掌握绝对份额 ARM架构在低功耗市场无人能敌，未来RISC-V可能赶超ARM
什么叫指令集呢？2017 年图灵奖得主、 RISC-V 基金会的董事会副主席 David Patterson 给了非常通俗易懂的定义：软件通过一个专业词汇上称为指令集的东西和硬件讲话。换句话说，指令集是软硬件之间沟通的桥梁。

## Slide 28
第1讲：汇编语言与80X86计算机组织结构
汇编语言简介
80X86微处理器
基于微处理器的计算机系统
  硬件
  软件
中央处理机
存储器

## Slide 29
中央处理机
CPU
总线控制
逻辑
接 口
接 口
存储器
大容量存储
I/O设备
I/O子系统
系统总线
.
.
.
.
.
.
软件：系统软件 & 用户软件
硬件：三个主要组成部分，用系统总线、I/O接口电路连接
基于微处理器的计算机系统

## Slide 30
典型的微型计算机硬件主要由中央处理机、存储器、系统总线、I/O接口电路和I/O设备组成。
中央处理机（CPU）：是微型计算机的核心部件，芯片内集成了运算器、控制器和寄存器组，用来执行程序指令，完成所有的算术和逻辑运算、及全机的控制工作。
存储器：是微型计算机的重要组成部件，用来存放程序和数据。微型计算机的存储器分为“主存”和“辅存”两类。
  主存也称内存，CPU可以通过总线直接存取，微型计算机的主存储器主要都是采用半导体存储器，按照读写方式的不同，分为只读存储器ROM（Read Only Memory）和随机存取存储器RAM（Random Access Memory）两种类型；
  辅存也称外存，如磁盘、磁带、光盘等，CPU通过I/O接口对其进行存取，一般它的容量比内存大很多，但存取信息的速度要比内存慢得多。通常程序（包括数据）是存放在外存中的，只有当运行时，才把它从外存传送到内存的某个区域，再由CPU控制执行。
基于微处理器的计算机系统

## Slide 31
总线：是指传送信息的一组公共导线，是计算机各功能部件之间进行信息传输的通道。CPU、存储器和I/O接口电路之间通过数据总线、地址总线、控制总线相连，这三组总线统称为系统总线。
  数据总线是用来传送数据信息的。该总线是双向总线。数据总线的位数（也称宽度）决定了一次能够传送数据的位数。
  地址总线是传送地址信息的。该总线是单向总线，用来输出CPU要访问的内存单元或I/O端口的地址。地址总线位数决定了CPU可以直接寻址的内存空间的大小，对于n条地址总线，可直接寻址的内存范围为2n。例如，8086的地址总线为20位，可寻址的最大内存空间为220B，即1MB。
  控制总线是用来传送控制信息的。这组信号线比较复杂，有的是微处理器送往存储器和I/O接口的控制信号，如读写控制信号、中断响应信号等；有的是将外界的请求或联络信号送往微处理器，如中断请求信号、准备就绪信号等。
  采用标准的总线结构是微型计算机系统的显著特点之一。采用了总线结构后，一个部件只要符合总线标准，就可以连接到采用这种总线标准的系统中，使系统的功能可以很方便地得以扩展。
基于微处理器的计算机系统

## Slide 32
  I/O接口电路：由于微机的外部设备种类繁多、工作原理各异，它们不能直接连到微机系统总线上实现与主机通信，必须经过中间电路再与系统相连，这部分电路被称为I/O接口电路。
    主要完成数据缓冲、信号变换、以及与CPU联络等工作。
    为便于主机访问外设，将I/O接口电路中每个寄存器统一编号，称为I/O端口地址或端口号。80x86的I/O地址空间为64KB，可寻址65536个不同的I/O地址，端口地址的范围是0000H~FFFFH。
I/O设备：是指微型计算机配备的输入输出设备，也称外围设备（简称外设），是微型计算机必不可少的组成部分。对外设的管理是汇编语言的重要应用之一。
基于微处理器的计算机系统

## Slide 33
软件：
没有配置软件的计算机，什么工作也不能做，软件是计算机系统的重要组成部分。微型计算机的软件分为系统软件和应用软件两大类。
  系统软件是面向所有用户的一类软件，通常包括：操作系统（DOS、Windows、Linux等）、语言翻译程序、诊断调试程序、I/O驱动程序等。系统软件的核心是操作系统，所有应用的程序都是在操作系统构筑的平台上运行的。
  应用软件主要是指用户围绕某项应用编写的各种程序。
  汇编语言是用来开发系统软件或应用软件的工具之一。
基于微处理器的计算机系统

## Slide 34
第1讲：汇编语言与80X86计算机组织结构
汇编语言简介
80X86微处理器
基于微处理器的计算机系统
  硬件
  软件
中央处理机
存储器

## Slide 35
中央处理机

## Slide 36
8086CPU从功能上可分为两部分，即总线接口部件BIU(Bus Interface Unit)和执行部件EU(Execution Unit)。
总线接口部件（BIU）：由段寄存器、指令指针寄存器、地址加法器、指令队列和输入输出控制电路等组成。BIU是8086与系统总线的接口，负责CPU与存储器、I／O端口传送数据。
(1)段寄存器：包括4个16位的段寄存器，代码段寄存器CS、数据段寄存器DS、附加段寄存器ES，堆栈段寄存器SS。
(2)16位指令指针寄存器IP：用来存放下一条要执行指令在代码段中的偏移地址。
(3)20位的地址加法器：用来形成20位的物理地址。
(4)6字节的指令队列：用于存放从内存中取来的指令，按照先进先出的方式工作，并按顺序送到EU中执行。其操作遵循下列原则：
  每当指令队列缓冲器中存满一条指令后，EU就立即开始执行。
  指令队列缓冲器只要有2个空字节时，BIU就会自动把指令取到指令队列中，直到填满为止。
  在执行转移、调用或返回指令时，接下去要执行的指令不再是程序中紧接着排列的那条指令了，这样，指令队列中已经装入的指令就没用了，需清除指令队列缓冲器，并要求BIU从新地址开始取指令填入指令队列缓冲器。
(5)总线接口控制电路：将CPU的内部总线与系统总线相连，是CPU与内存单元或I/O端口交换数据的必经之路。
中央处理机

## Slide 37
执行部件EU：由算术逻辑部件(ALU)、通用寄存器、标志寄存器和执行部件控制电路等组成，它负责指令的执行和数据的运算。
（1）通用寄存器：包括4个16位的数据寄存器AX、BX、CX、DX和4个16位的指针与变址寄存器SI、DI与SP、BP。
（2）标志寄存器(FR)：它是一个16位的寄存器，用来反映CPU运算的状态特征和存放控制标志。
（3）算术逻辑部件(ALU)：用来完成8位或16位二进制算术和逻辑运算。
（4）执行部件控制电路：负责从总线接口部件的指令队列缓冲器中取指令，并对指令进行译码，根据指令要求向执行部件内部个部分发出控制命令以完成各条指令的功能。
8086/8088CPU的总线接口部件和执行部件并不是同步工作的，它们相互独立，分别完成各自操作，在执行部件执行指令的同时，总线接口部件可取下面一条或几条指令，总线接口部件和执行部件这种并行操作的特点，可以提高系统的运行速度，从而提高了工作效率。
中央处理机

## Slide 38
中央处理机

## Slide 39
8086寄存器组
寄存器是CPU内部重要的数据存储资源。
寄存器（可见寄存器）是汇编程序员能直接使用的硬件资源之一。由于寄存器的存取速度比内存快，所以，在用汇编语言编写程序时，要尽可能充分利用寄存器的存储功能。
中央处理机
寄存器
可见寄存器
不可见寄存器
通用寄存器
专用寄存器
段寄存器

## Slide 40
80x86的可见寄存器组
    段寄存器
AH AX AL
BH BX BL
CH CX CL
DH DX DL
SP
BP SI
DI
IP
FLAGS
CS
DS
ES
SS
8086/80286 寄存器
  EAX
  EBX
  ECX
  EDX
  ESP
  EBP
  ESI
  EDI
  EIP
EFLAGS
FS
GS
31 16 15 8 7 0
中央处理机
堆栈指针寄存器
基址指针寄存器
源变址寄存器
目的变址寄存器
    通用寄存器
    专用寄存器

## Slide 41
1.通用寄存器组
（1）数据寄存器
数据寄存器共有4个：AX、BX、CX、DX，用来保存操作数或运算结果等信息。
AX(Accumulator)寄存器称为累加器。使用频度最高：用于算术、逻辑运算以及与外设传送信息等。
BX(Base Register)寄存器称为基址寄存器：常用于存放存储器地址。
CX(Count Register)寄存器称为计数器：一般作为循环或串操作等指令中的隐含计数器。在位操作中，当移多位时，要用CL来指明移位的位数。
DX(Data Register)寄存器称为数据寄存器：常用来存放双字数据的高16位，在进行乘、除运算时，它可作为默认的操作数参与运算，亦可存放外设端口地址。
中央处理机

## Slide 42
（2） 变址寄存器
寄存器SI和DI称为变址寄存器(Index Register)，主要用于存放某个存储单元的偏移地址。
SI是源变址寄存器，DI是目的变址寄存器
SI和DI一般与数据段寄存器DS联用，用来确定数据段中某存储单元的地址。
在字符串操作中。
SI与DS段寄存器联用，用来确定源操作数的地址。
DI与ES段寄存器联用，用来确定目的操作数的地址。
在某些指令中SI和DI具有自动增量或减量的功能。
变址寄存器不可分割成8位寄存器。
中央处理机

## Slide 43
（3）指针寄存器
寄存器BP和SP称为指针寄存器(Pointer Register)，主要用于存放堆栈内存储单元的偏移量，用它们可实现多种存储器操作数的寻址方式(在下一章有详细介绍) 。
SP(Stack Pointer)为堆栈指针寄存器，用于存放当前堆栈段中栈顶的偏移地址；
BP (Base Pointer)为基址指针寄存器，用于存放堆栈段中某一存储单元的偏移地址。
堆栈段
SS:SP
访问
栈顶
堆栈段
SS:BP
访问
栈内
中央处理机

## Slide 44
2.专用寄存器：IP、FLAGS
（1）指令指针寄存器 IP( Instruction Pointer )
它总是保存下一次将要从主存中取出指令的偏移地址。
IP与CS段寄存器联用，可以确定下一条要取的指令的物理地址，因此IP是很重要的控制寄存器，用于控制程序的执行流程。
在目标程序运行时，IP的内容由微处理器硬件自动设置，程序不能直接访问IP，但一些指令却可改变IP的值，如转移指令、子程序调用指令等。
32位CPU把指令指针扩展到32位，并记作EIP，EIP的低16位与先前CPU中的IP作用相同。
中央处理机

## Slide 45
（2）标志寄存器 ( FLAGS / PSW : Program Status Word）
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
状态标志： 控制标志：
OF 溢出标志 DF 方向标志
SF 符号标志 I F 中断标志
ZF 零标志 TF 陷阱标志
AF 辅助进位标志
PF 奇偶标志
CF 进位标志
OF DF IF TF SF ZF AF PF CF
注：指令的执行与标志有很大关系。
状态标志：用来记录程序运行结果的状态信息，许多指令的执行都将相应地设置它。
控制标志：可由程序根据需要用指令设置，用于控制处理器执行指令的方式。
中央处理机

## Slide 46
进位标志CF（Carry Flag）
当运算结果的最高位（第7或15位）有进位（加法）或借位（减法）时，进位标志置1，即CF = 1；否则CF = 0。
  3AH + 7CH＝0B6H，没有进位：CF = 0
  0AAH + 7CH＝（1）26H，有进位：CF = 1
使用场合：多字节运算，无符号数比较大小和移位操作时，用到该标志。
零标志ZF（Zero Flag）
若运算结果为0，则ZF = 1，否则ZF = 0。
例如：
  3AH + 7CH＝0B6H，结果不是零：ZF = 0
  84H + 7CH＝（1）00H，结果是零：ZF = 1
使用场合：需判断运算结果是否为0。
中央处理机

## Slide 47
符号标志SF（Sign Flag）
运算结果最高位为1，则SF = 1（结果为负）；否则SF = 0 （结果为正）。用于有符号数的运算。
  3AH + 7CH＝0B6H，最高位D7＝1：SF = 1
  84H + 7CH＝（1）00H，最高位D7＝0：SF = 0
  奇偶标志PF（Parity Flag）
当运算结果中1的个数为零或偶数时，PF = 1；否则PF = 0。
3AH + 7CH＝B6H＝10110110B
结果中有5个1，是奇数：PF = 0
注意：PF标志仅反映最低8位中“1”的个数是偶或奇。
中央处理机

## Slide 48
溢出标志OF（Overflow Flag）
若算术运算的结果有溢出，则OF=1；否则 OF＝0。
例如：
  3AH + 7CH＝B6H，无溢出：OF =0
  AAH + 7CH＝（1）26H，有溢出：OF =1
方向标志DF（Direction Flag）
用于串操作指令中，控制地址的变化方向：
设置DF＝0，串操作的存储器SI和DI地址自动增加；
设置DF＝1，串操作的存储器SI和DI地址自动减少。
CLD指令复位方向标志：DF＝0
STD指令置位方向标志：DF＝1
中央处理机
例：ADD AX, BX
JO / JC ERROR

## Slide 49
中断允许标志IF（Interrupt-enable Flag）
用于控制外部可屏蔽中断是否可以被处理器响应：
设置IF＝1，则允许中断；
设置IF＝0，则禁止中断。
CLI指令复位中断标志：IF＝0
STI指令置位中断标志：IF＝1
陷阱标志TF（Trap Flag）
用于控制处理器是否进入单步操作方式：
设置TF＝0，处理器正常工作；
设置TF＝1，处理器单步执行指令。
单步执行指令——处理器在每条指令执行结束时，便产生一个编号为1的内部中断。这种内部中断称为单步中断，所以TF也称为单步标志。
利用单步中断可对程序进行逐条指令的调试。
中央处理机

## Slide 50
OF
DF
IF
TF
SF
ZF
AF
PF
CF
8086/8088
OF
DF
IF
TF
SF
ZF
AF
PF
CF
IOPL
NT
80286
RF
OF
DF
IF
TF
SF
ZF
AF
PF
CF
IOPL
NT
VM
80386
RF
OF
DF
IF
TF
SF
ZF
AF
PF
CF
IOPL
NT
VM
AC
80486
RF
OF
DF
IF
TF
SF
ZF
AF
PF
CF
IOPL
NT
VM
AC
ID
VIP
VIF
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Pentium
80x86的标志寄存器
IOPL： I/O特权级 VIP：虚拟中断未决标志
NT： 嵌套任务标志 VIF：虚拟中断标志
RF： 重新启动标志 VM：虚拟8086模式位
AC： 对准检查方式位
ID： 标识标志
中央处理机

## Slide 51
3. 段寄存器
8086CPU的４个16位的段寄存器分别称为：代码段寄存器CS，数据段寄存器DS，堆栈段寄存器SS，附加数据段寄存器ES。80386起增加了FS、GS两个段寄存器（附加的数据段）。
段寄存器用来确定该段在内存中的起始地址。段寄存器是根据内存分段的管理模式而设置的。内存单元的物理地址由段寄存器的值和一个偏移量组合而成的，这样可用两个较少位数的值组合成一个可访问较大物理空间的内存地址。
  处理器利用CS:IP取得下一条要执行的指令
  处理器利用DS:EA存取数据段中某一存储单元的地址
  处理器利用SS:SP指向堆栈栈顶的地址
中央处理机

## Slide 52
第1讲：汇编语言与80X86计算机组织结构
汇编语言简介
80X86微处理器
基于微处理器的计算机系统
  硬件
  软件
中央处理机
存储器

## Slide 53
存储单元的地址和内容
存储单元地址：8086系统中，为了标识和存取每一个存储单元，给每个存储单元规定一个编号，这就是存储单元地址。
存储单元的内容：一个存储单元中存放的信息称为该存储单元的内容。
注意：
存储器以字节（8 bit）为编程单位
每个字节单元都有唯一的地址编码
地址用无符号整数来表示（编程用十六进制表示）
一个字要占用相继的两个字节
低位字节存入低地址，高位字节存入高地址
字单元地址用它的低地址来表示
存储器

## Slide 54
内存单元的地址和内容的概念及其关系：
若设M表示某内存单元的地址，那么M单元的内容可表示为(M)。
如果M单元存放着地址信息N，则地址N单元的内容则可表示为(N)＝((M))。
存储器
低字节
高字节
低位字
高位字
低位双字
高位双字
N 地址
N+1 N 地址
7 0
N+3 N+2 N+1 N 地址
N+7 N+6 N+5 N+4 N+3 N+2 N+1 N 地址

## Slide 55
7 6 5 4 3 2 1 0
1 0 0 1 1 1 1 1 0000H (0000H)=9FH
0 0 1 0 0 1 1 0 0001H (0001H)=26H
0 0 0 1 1 1 1 0 0002H (0002H)=1EH
1 1 0 1 0 1 1 1 0003H (0003H)=D7H
存储器
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
字
高位字节 低位字节
1 0 0 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 0
字访问：
(0000H)=269FH
(0001H)=1E26H
(0002H)=D71EH
字节
存储器
字节访问：

## Slide 56
地址12340H：
  字节内容为：12H；
  字内容为：3412H；
  双字内容为：78563412H。
地址12341H：
  字节内容为：34H；
  字内容为：5634H；
  双字内容为：90785634H。
内存单元存放内容示意图
存储器

## Slide 57
8086/8088CPU的地址线是20位的，它最大可寻址空间为220=1MB。
而8086/8088的内部寄存器是16位寄存器，16位地址只能寻址216=64KB。
为了能用16位寄存器来有效地访问1MB的存储空间，8086/8088CPU采用了内存分段的管理模式。
8086/8088把1MB存储空间分成若干个逻辑段，每个逻辑段最大为64KB，这样段内地址可以用16位表示。
系统的整个存储空间可分为16个互不重叠的逻辑段，如右图所示。
存储器
思考：
80286地址总线：24位
80386地址总线：32位
各自的寻址范围是多少？

## Slide 58
段起始地址：段不能起于任意地址，而必须从任一小段的首地址开始。
小段：每16个字节为一小段，共有64K个小段
小段的首地址
00000 H ~ 0000F H
00010 H ~ 0001F H
00020 H ~ 0002F H
…
FFFF0 H ~ FFFFF H
其特征是：在十六进制表示的地址中，最低位为0（即20位地址的低4位为0）。这样，省略低位0，段起始地址可以用16位数据表示，通常被保存在16位的段寄存器中。
段的大小：0-64K 范围内的任意字节。
存储器

## Slide 59
每个逻辑段最大可以占用64KB存储区。实际上，可以根据实际需要来确定段的大小，它可以是1B、100B或在64KB范围内的任意字节。
各段也允许重叠。当然每个存储单元的内容是不允许发生冲突的，所谓重叠只是指每个段区的大小允许根据实际需要来分配，而不一定要占用64KB的空间。
一般情况下，各段在存储器中的分配是由操作系统完成的。但是，系统允许程序员在必要时指定所需占用的内存区。
存储器

## Slide 60
在确定了某个存储单元所属的内存段后，我们也只知道其所处内存位置的范围，还不能确定其具体位置。
要想确定内存单元的具体位置，还必须知道该单元离该段地址有多远。
我们通常把存储单元的实际地址与其所在段的段地址之间的距离称为段内偏移，也可称为有效地址(EA：Effective Address)或偏移地址(Offset)等。
有了段地址和偏移地址，就能唯一地确定某一内存单元在存储器内的具体位置（物理地址，PA：Physical Address）。
存储器

## Slide 61
由此可见，存储单元的物理地址分为两部分：段地址和偏移量。计算存储单元物理地址的公式可用“左移4位”和“加”运算来实现。下图是物理地址的计算示意图。
存储器
显然：每个存储单元只有唯一的物理地址，但它却可由不同的段地址和不同的偏移地址组成（逻辑地址）。
物理地址和逻辑地址之间的关系
例：(DS) = 2100H, (BX) = 0500H
(PA) = 21000H+0500H
= 21500H
Notes: 保护模式下，逻辑地址有选择器（选择器、地址转换）+偏移地址组成。

## Slide 62
10011111
00100110
01001000
段地址 : 偏移地址
1000 : 0000H
1000 : 0001H
1000 : 0002H
1000 : 0003H
1000 : 0004H
1000 : 0005H
10000011
01011100
10100010
字节内容:
(10000H)=9FH
(10001H)=26H
字内容:
(10000H)=269FH
(10001H)=4826H
存储器
注意：
8086数据总线16位，每个内存周期，CPU能读取一个偶单元和一个奇单元。
字读取：若地址总线的地址是偶单元的地址（以2对齐），则只需一个内存周期；如果地址不是以2对齐的，则需要2个内存周期。
双字读取: 如果地址是以2对齐的，则只需要2个内存周期即可完成，如果不是以2对齐的，则需要3个内存周期完成。
80386，32位系统，以4对齐。
内存对齐(memory alignment)

## Slide 63
存储器

## Slide 64
1MB空间最多能分成多少个段？
  每隔16个存储单元就可以开始一个段
  所以1MB最多可以有：
220÷16＝216＝64K 个段
1MB空间最少能分成多少个段？
  一个段最大64K个存储单元
  所以1MB最少可以有：
  220÷216＝16 个段
存储器